## Slide 1: 고고학에서의 GIS 응용 2022년 숭실대학교 사학과 고고학 전공 겨울방학 스터디 - 3주차 : 수치표고모델(DSM, DEM, DTM) + 향분석-
주 찬 혁(숭실대 사학과 석사과정)

## Slide 2
주차 | 내용 | 진행
1주차 | 오리엔테이션 및 QGIS 설치 | 서 하 운, 주 찬 혁
2주차 | GIS의 개념과 기초 | 주 찬 혁
3주차 | 수치모델(DSM, DEM, DTM) + 향분석 | 주 찬 혁
4주차 | 커널 밀도 추정 분석 / 박지영 2017 | 주 찬 혁
5주차 | R연동과 다양한 공간분석지표 / 박지영 2017 | 주 찬 혁
6주차 | 가시권 분석 / 강동석 2019 | 주 찬 혁
7주차 | 유적분포도 그리기 | 서 하 운

## Slide 3
스터디 계획
1. 고고학 연구에서 활용되는 방법들을 위주로 살펴볼 예정
2. 분석 방법을 알아보고 어떻게 활용할 수 있을지 함께 고민
참고자료 : 이준호/유병혁, 2020, QGIS Cookbook
스터디 자료 : Chanhyeok Ju Github

## Slide 4
유적분포도
고고학 연구에서 필수적인 도표
GIS를 사용하지 않고 포토샵, 일러스트로 할 경우 번거로움
연구대상을 밝히는 작업

## Slide 5
유적분포도
사용 데이터
하천망도(국가공간정보포털 오픈마켓) : http://data.nsdi.go.kr/dataset/12608
행정구분(GADM) : https://gadm.org/download_country.html

## Slide 6: 유적분포도
Vector 데이터 불러오기 : 경계, 하천, 등고 등…

## Slide 7: 유적분포도
데이터 원본 관리자 > 구분자로 분리된 ... > csv 파일 선택

## Slide 8: 유적분포도
각 레이어의 심볼을 적절하게 수정

## Slide 9: 유적분포도
유적의 분포를 파악하는 것이 주요 목적
가급적 난잡하지 않게 만드는 것이 중요
중요한 분포 조건(수계, 구릉지 등)이 있다면 해당 벡터 파일을 삽입하여 함께 검토

## Slide 10: 수치모델?
다양한 기준으로 지형을 측정하여 만든 지표모형
수치표고모델(Digital Elevation Model, DEM)
수치표면모델(Digital Surface Model, DSM)
수치지형모델(Digital Terrain Model, DTM)

## Slide 11: 수치모델?
DEM : GIS 구축을 위해 사용되는 자료의 통칭
DSM : 지표면의 모든 물체의 높이를 포함한 데이터
DTM : 지표면의 자연적, 인위적 물체의 높이를 제거한 실제 지표면 데이터

## Slide 12: 수치모델?
DEM, DTM, DSM은 국가, 기관 별로 정의를 다르게 채택하고 있음.
1안 : DEM이 DTM, DSM을 포괄(국내 정의)
2안 : DEM = DTM
3안 : DEM은 높이만 / DTM은 x, y, z 값 전체 포괄

## Slide 13: DSM
출처 : http://ssrebelious.blogspot.com/2013/03/dsm-to-dem-conversion.html
DSM
Drone + Lidar
Satellite
Photogrammetry

## Slide 14: DSM
출처 1: http://ssrebelious.blogspot.com/2013/03/dsm-to-dem-conversion.html
출처 2: 조선일보, https://www.chosun.com/culture-life/culture_general/2021/10/02/SFYYTGS5TZENFF5YN2PBY7EUG4/
DSM
장릉-검단신도시 아파트
불법 건축 사건

## Slide 15: DEM
DEM
지형표면의 높이를 일정간격으로 측정하여 만든 수치표고모델
가장 다방면으로 활용되고 있음
활용 분야 : 등고선 생성, 군 작전 자료, 네비게이션, 향분석, 경사도분석, 가시권분석 등…
확대

## Slide 16
DEM
상황 설정
고구려-백제 분쟁의 일면을 보기 위해 아차산 보루와 백제 왕성(풍납, 몽촌)의 공간적 관계를 살펴보고자함
추후 시행될 분석에 활용하기 위해 미리 DEM을 산출하고자함
등고선 자료가 수집된 상태

## Slide 17
DEM
사용 데이터
등고선(국가공간정보포털 오픈마켓) : http://data.nsdi.go.kr/dataset/20180927ds0069
행정구분(GADM) : https://gadm.org/download_country.html

## Slide 18: DEM
Vector 데이터 불러오기 : 등고선(필수), 분석영역 폴리곤(선택)

## Slide 19: DEM
레이어 재투영
벡터 > 레이어 재투영

## Slide 20: DEM
분석영역으로 자르기
GDAL > 범위로 벡터 자르기 > 입력레이어 선택 > 영역 설정 > 실행

## Slide 21: DEM
TIN 보간
보간 > TIN 보간 > 레이어 선택 > 변수 선택 > 범위 설정 > 픽셀크기 설정 > 실행
*픽셀 크기가 작을 수록 세부적임

## Slide 22: DEM
DEM 확인

## Slide 23: *번외 / 향분석
GDAL or 래스터 지형분석 > 경사방향
입력 레이어 : DEM
*평지 값 -9999대신 0으로 변환 체크 추천
> 실행

## Slide 24: *번외 / 향분석
레이어 > 스타일 > 심볼
방향을 4분할 혹은 8분할 + 평지
4분할 : 90도 / 8분할 : 45도로 구분하여 색상 설정

## Slide 25: *번외 / 향분석
향 분석 결과